22.07.2019

Обязана ли УО проводить проверку загазованности подвалов                         в МКД, имеющих фасадную систему газораспределения

Вопрос: В соответствии с положениями Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утверж-денной Приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр, управляющие организации обязаны не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей. Во всех многоквартирных домах, находящихся в управлении управляющей организации, фасадная система газораспределения. Сети газопроводов в подвальных помеще-ниях, технических этажах, подполий, погребов многоквартирных домов отсут-ствуют, что исключает возможность загазованности подвалов, технических эта-жей, подполий и др. Имеется ли необходимость, при указанных обстоятельствах в проведении указанных проверок?

Ответ: Статья из журнала "Жилкомаудит".

В соответствии с п.3.1.14 Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр (далее – Инструкция), за лицом, осу-ществляющим управление многоквартирным домом, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, закреплена обязанность не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и тех-нических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с ука-занием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, поме-щений, в которых проводились проверки, результатов проведения проверок. 	Данное положение Инструкции не содержит исключений для лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых сети газопотребления состоят из наружных газопроводов, проложенных по на-ружным строительным конструкциям (фасаду) зданий. В этой связи необ-ходимо отметить, что загазованность подвалов, погребов, подполий и техниче-ских этажей в многоквартирных домах, в том числе через которые не проходят внутренние газопроводы, может быть вызвана техническими факторами, не связанными с утечками природного газа из внутридомовой сети газоснабжения (внутренних газопроводов сети газопотребления), но при этом вероятность воз-никновения которых полностью исключить нельзя. Так, например, в результате различных повреждений подземных газопроводов внешней газораспредели-тельной сети газ может проникнуть в ближайшие водопроводные и канали-зационные колодцы, подвалы и другие помещения многоквартирных и иных зданий. Такие утечки особенно опасны в зимний период, когда мёрзлый грунт не даёт возможности газу свободно выйти на поверхность земли. В этом случае газ по неплотностям в грунте вдоль трубопроводов и по каналам теплотрасс проникает в помещения многоквартирных и других домов через недостаточно загерметизированные подземные вводы любых входящих в дома инженерных коммуникаций (теплотрассу канальной прокладки, телефонную канализацию и т. д.). Таким образом, в целях предотвращения возможного скопления газа в по-мещениях многоквартирных домов в опасных концентрациях (в том числе по указанным выше причинам) требования пункта 3.1.14 Инструкции распростра-няются на всех лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах независимо от способа прок-лад-ки сетей газопотребления в данных домах.

Поделитесь этой информацией:

Другие материалы на эту тему:

Входит ли кронирование деревьев, выпиловка деревьев, удаление поросли в минимальный перечень работ ( в 290 ПП РФ однозначного текста нет).

Согласно ч. 1.1 ст.161 ЖК РФ надлежащее содержание общего имуще-ства в МКД должно осуществляться в соответствии с требованиями законода-тельства РФ, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-ского благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безо-пасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать соблюдение требо-ваний к надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридиче-ских лиц, государственного и муниципального имущества;   доступность Поль-зования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего иму-щества собственников помещений в многоквартирном доме; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а так-же иных лиц.

Источник: www.jilkom.ru Копирайт и ссылка на сайт ©